# PN-GS2 中间包涂料的应用

### 一、PN-GS2中间包涂料的应用（论文文献综述）

张兴业[1]（2009）在《我国连铸中间包内衬耐火材料的发展及应用》文中进行了进一步梳理介绍了我国连铸中间包内衬耐火材料的发展和使用状况。我国连铸中间包内衬耐火材料由黏土砖、高铝砖发展到硅质绝热板、镁质绝热板、碱性涂料和碱性干式振动料等,这些耐火材料用在不同类型的连铸中间包上,取得了良好的效果,满足了我国不同时期连铸生产的需要。

李斌,王诚训,张义先[2]（2001）在《中间包用碱性耐火喷涂料》文中认为文中概述了中间包用碱性耐火喷涂料的性能、喷涂施工方法及使用的优越性。从MgO-CaO质耐火喷涂料在各钢厂应用实践的结果来看,MgO-CaO质耐火喷涂料对钢水的洁净作用是明显的,该喷涂料较之传统用硅质绝热板及MgO质耐火喷涂料具有较大的优越性。

朱伯铨[3]（2000）在《透气度、气孔孔径对中间包涂料抗爆裂性及抗渣渗透性的影响》文中研究指明研究了透气度、气孔孔径对镁质中间包涂料抗爆裂性及抗渣渗透性的影响。结果表明 ,透气度的提高对改善镁质中间包涂料的抗爆裂性有利 ,而气孔孔径是涂料抗渣渗透性的敏感影响因素 ,气孔孔径的减小可以明显地改善涂料的抗渣渗透性。

曲范宣,王三忠,武向阳,王明建[4]（2000）在《PN-GS2中间包涂料的应用》文中研究说明本文介绍了PN 1型喷涂机和PN GS2镁质涂料在安钢中间包上的应用。采用PN 1型喷涂机施工 ,具有灵活方便、缩短施工时间、降低工人劳动强度等优点。镁质涂料作为工作层可使中间包寿命提高两倍以上 ,对提高铸坯质量 ,降废减损具有重要意义。

### 二、PN-GS2中间包涂料的应用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、PN-GS2中间包涂料的应用（论文提纲范文）

#### （1）我国连铸中间包内衬耐火材料的发展及应用（论文提纲范文）

1 前言

2 连铸中间包内衬耐火材料

2.1 工作层耐火材料

2.1.1 黏土砖和高铝砖

2.1.2 铝硅质浇注料

2.1.3 镁铬质涂料

2.1.4 硅质绝热板

2.1.5 镁质绝热板

2.1.6 镁橄榄石质绝热板

2.1.7 镁质涂料

2.1.8 镁钙质涂料

2.1.9 镁质浇注板

2.1.1 0 碱性干式振动料

2.2 中间包永久层耐火材料

2.2.1 耐火砖砌筑永久层

2.2.2 浇注料整体浇注永久层

3 中间包内衬耐火材料研发建议

3.1 开发轻质高强度中间包永久层浇注料

3.2 开发或选用新型结合剂取代酚醛树酯

3.3 提高镁钙质中间包涂料的耐侵蚀性能

4 结语

#### （3）透气度、气孔孔径对中间包涂料抗爆裂性及抗渣渗透性的影响（论文提纲范文）

1 前 言

2 试验方法

2.1 涂料试样的制备

2.2 涂料试样的透气度及气孔孔径测定

2.3 抗爆裂试验

2.4 抗渣渗透试验

3 试验结果与讨论

3.1 镁砂粒度及纤维加入量对涂料物理性能的影响

3.2 透气度对涂料抗爆裂性的影响

3.3 透气度及气孔孔径对涂料抗渣渗透性的影响

4 结 论

#### （4）PN-GS2中间包涂料的应用（论文提纲范文）

1 前言

2 喷涂机和喷补料

2.1 PN-1型喷涂机简介

2.2 PN-GS2中间包涂料性能

3 施工工艺

4 使用效果

5 经济效益分析

6 技术要求

7 结论

### 四、PN-GS2中间包涂料的应用（论文参考文献）

- [1]我国连铸中间包内衬耐火材料的发展及应用[J]. 张兴业. 山东冶金, 2009(05)

- [2]中间包用碱性耐火喷涂料[J]. 李斌,王诚训,张义先. 国外耐火材料, 2001(03)

- [3]透气度、气孔孔径对中间包涂料抗爆裂性及抗渣渗透性的影响[J]. 朱伯铨. 钢铁研究, 2000(04)

- [4]PN-GS2中间包涂料的应用[J]. 曲范宣,王三忠,武向阳,王明建. 耐火材料, 2000(01)

本文来源: https://www.64lw.cn/article/04af2f8f51fbbdbd1455eaa3.html