# 液压与气动课题调研报告

##### 问：我国液压及气动技术方面还存在哪些问题论文

答：液压系统普遍存在的问题；

1、可靠性问题（寿命和稳定性）；

(1）国产元件质量差，不稳定。（2）设计水平低，系统不完善。

2、振动与噪音；

（1）系统中存在气体，没有排净。

（2）吸油管密封不好，吸进空气。

（3）系统压力高。

（4）管子管卡固定不合理。

（5）选用液压元件规格不合理，如小流量选用大通径的调，产生低频振荡；系统压力在某一

段产生共振。

3、效率问题；液压系统的效率—般较低，只有 80%左石或更低。系统效率低的原因主要由于发热漏油、回油背压大造成。

4、发热问题；系绕发热的原因主要由于节流调速、 溢充阀溢流、系统中存在气体回油背压大引起。5、漏油问题

（1）元件质量（包括液压件、密封件、管接头）不好，漏油。

（2）密封件形式是否合理，如单向空封、 双向密封。

(3）管路的制作是否合理，管子憋劲。

（4）不正常振动引起管接头松动。

(5）液压元件连接螺钉的刚度不够，如国内叠加阀漏油。

(6）油路块、管接头加工精度不够，如密封槽尺寸不正确，光洁度、形位公差要求不合理、漏油。

6、维修问题，维修难，主要原因：

（1）设计考虑不周到 ，维修空间小，维修不便。

- （2）要求维修工人技术水平高。

##### 问：液压与气动技术的发展趋势

答：液压与气动技术的发展趋势

摘 要：液压技术在工程机械、冶金、军工、农机、汽车、轻纺、船舶、石油、航空和机床行业中，得到了普岁没闷遍的应用。随着、空间技术、电子技术等方面的发展，液压技术向更广阔的领域渗透，发展成为包括传动、控制和检测在内的一门完整的自动化技术。

现今，采用液压传动的程度已成为衡量一个国家工业水平的重要标志之一。由于以及FMS发展，要求气动技术以提高系统可靠性、降低总成本与电子工业相适应为目标，进行系统控制技术和机电液气综合技术的研究和开发。

显然，气乎弯动元件的微型化、节能化、无油化是当前的发展特点，与电子技术相结合产生的自适应元件，如各类和电气伺服阀，使气动系统从开关控制进入到反馈控制。计算机的广泛普及与应用为气动技术的发展提供了更加广阔的前景。

社会需求永远是推动技术发展的动力，降低能耗，提高效率，适应环保需求，，高可靠性等是液压气动技术继续努力的永恒目标，也是液压气动产品参与市场竞争是否取胜的关键。

从1795年世界上第一台水压机诞生起，已有几百年的历史，但液压与气压传动在工业上被广泛采用和有较大幅度的发展是20世纪中期以后的事情。

- 现今，采用液压传动的程度已成为衡量一个国家工察皮业水平的重要标志之一。生产的95%的工程机械、90%的数控加工中心、95%以上的自动线都采用了液压传动。

- 答：两个方面，一个方面是超高压大流量，一个方面是微型、纳米技术。

答：1.节能环保

2.高寿命，高可靠性

- 3.降低成本

##### 问：谈谈你对液压与气动技术这门课的认识

- 答：我是专门做液压的,这是一门比较有前景的学科,目前的人才比较缺少,但绝对不是指高学历人才,是指既有理论知识又有实践知识的

本文来源: https://www.64lw.cn/article/0ddd4b28339e9bba6836fc7e.html