# 总氮超标论文摘要

##### 问：污水处理厂出水总氮超标怎么回事?

答：总氮的去除包括氨氮的去除、有机氮的去除、硝态氮的去除等。

1、氨氮去除

一般通过以下几种办法去除。

（1）折点加氯氧化法，通过加入次氯酸钠或者漂白粉进行氧化，将氨氮转化为氮气释放，目前市场上常见的氨氮去除剂基本以漂白粉为主。

（2）利用微生物硝化和反硝化去除污水（废水）中的氨氮，其原理是硝化菌和反硝化菌的联合作用，将水中氨氮转化为氮气以达到脱氮目的。

2、有机氮去除

常用如下方法:

生物法，氮化合物在生物作用下可实现向氮气的转化；

化学法，通过氧化使氮化合物直接从有机氮、氨氮直接转化为氮气。

生物法成本较低，效果稳定，但工艺复杂，操作困难，且占地面积较大，运行时间较长;化学法省去中间转化步骤，更快速直接，但成本较高，折点加氯法控制难度大，效果不稳定。

3、硝态氮超标怎么去除呢?

硝态氮主要是指硝酸根离子，目前有采用离子交换、膜渗透、吸附以及生物脱氮的方法。其中离子交换法、膜渗透法以及吸附法都只是硝酸根离子的浓缩与转移，无法真正去除总氮，浓缩以后的硝酸根废液需要进一步处理。

- 在生物脱氮中，主要是指硝酸根离子通过反硝化细菌降解转化为氮气的过程。

- 答：检查一下缺氧池的溶解氧，保持在0.2-0.5，再测一下COD和BOD，看碳源是否充足，然后尝试加RECY-DAN-01反硝化菌剂

##### 问：污水处理厂出水总氮超标怎么回事?

答：建议检查一下营养物质平衡（BOD5：N：P=100：5：1）是否正常，还有硝化过程中碱度是否足够，这都直接影响除氮效率。还有传统氧化沟的脱氮，主要是利用沟内溶解氧分布的不均匀性，通过合理的设计，使沟中产生交替循环的好氧区和缺氧区，从而达到脱氮的目的。其最大的优点是在不外加碳源的情况下在同一沟中实现有机物和总氮的去除，因此是非常经济的。但在同一沟中好氧区与缺氧区各自的体积和溶解氧浓度很难准确地加以控制，因此对除氮的效果是有限的。关于水处理的问题，你可以去环保通提问，那里互动的人比较多

- 记得采纳啊

- 答：楼主我觉得最应该的还是应该告知我们各工艺段的控制参数，比如溶氧，碱度等

答：楼主您好，我来为您解答下，如果总氮超标的话，需要检测总氮中哪种氮存在超标现象（氨氮、有机氮、硝态氮、亚硝态氮）。

超标现象之一：氨氮超标，说明好氧硝化系统存在问题，这时候需要检测和核算系统中的碱度、溶解氧、停留时间是否合理，调整后再进行下一步分析。这是第一步。

超标现象之二：硝态氮超标，这中情况说明反硝化存在问题，需要核算系统的回流量，碳源是否合理（新尔特研究的反硝化菌碳氮比是5:1才能良好进行，5是碳源，1是硝态氮和亚硝态氮，不是其它的总氮，否则不准确）。

超标现象之三：有机氮超标，一般有两种原因，一是该有机氮非常稳定，难以破解，而是生化系统存在严重问题，不能把有机氮分解开来。

楼主，涉及到技术点和工况较多，因此需要具体问题具体分析，有需要可以联系，希望对您有帮助。

- 新尔特生物为您提供。

##### 问：总氮超标原因和解决办法是？

答：一、总氮超标的原因

1、内、外回流比生物反硝化系统外回流比较单纯生物硝化系统要小。

2、温度调控不当，当低于15℃时，反硝化速率将明显降低，至5℃时，反硝化将趋于停止。

3、污泥负荷与污泥龄由于生物硝化是生物反硝化的前提，只有良好的硝化，才能获得高效而稳定的的反硝化。因而，脱氮系统也必须采用低负荷或超低负荷，并采用高污泥龄。

二、总氮超标解决方法：

1、总氮偏高是因为脱氮的时间过短，即缺氧时间过短，或者是缺氧的DO控制过高，由缺氧变成好氧，而氨氮偏高是硝化反应后，没有及时进行反硝化，或者反硝化时间过短造成的。

2、可以检测下碳氮比是否在控制范围之内。

3、活性污泥法中，MLSS浓度是满足要求，DO是否能够满足情况。

扩展资料：

废水中硝态氮超标，主要硝酸盐的转化过程效率不高，建议采用反硝化设备，如湛清环保高效脱氮设备HDN-FT，能够有效提升反硝化反应效率，对硝态氮去除效果佳，能够解决总氮较高的问题。水中氮元素的过量排放会引起水体富营养化，使藻类大量繁殖，出现水华赤潮，当水中总氮含量大于0.3mg/L时，即达到富营养化的标准。

- 参考资料来源：

答：导致出水总氮超标的原因涉及许多方面，主要有：

（1）污泥负荷与污泥龄‍

由于生物硝化是生物反硝化的前提，只有良好的硝化，才能获得高效而稳定的的反硝化。因而，脱氮系统也必须采用低负荷或超低负荷，并采用高污泥龄。

（2）内、外回流比‍

生物反硝化系统外回流比较单纯生物硝化系统要小些，这主要是入流污水中氮绝大部分已被脱去，二沉池中NO3--N浓度不高。

（3）反硝化速率‍

反硝化速率系指单位活性污泥每天反硝化的硝酸盐量。反硝化速率与温度等因素有关，典型值为0.06～0.07gNO3--N/gMLVSS×d。

（4）缺氧区溶解氧‍

对反硝化来说，希望DO尽量低，最好是零，这样反硝化细菌可以“全力”进行反硝化，提高脱氮效率。

总氮超标解决办法：

湛清反硝化脱氮提标技术：

1. IDN-BMP富增集成装备是传统活性污泥法的一种变形。通过增加污泥浓度，改善流态，强化功能性反硝化菌，实现1+1＞2效果。

- 2. 核心技术为蒙特利复合杆菌+CFD仿真模拟+专利脱气装置+超细纤维丝生物巢，目前该装备的处理案例已经遍布各行各业，如电镀、医疗、化工等。

- 答：总氮超标的污水如果没有处理装置就直接排放进入自然水体就会造成自然水体水质的恶化，因为水体自净需要把这些有机物给降解，COD的降解肯定需要耗氧，而水体中的复氧能力不可能满足要求，水中DO就会直接降为0，成为厌氧状态，在厌氧状态也要继续分解（微生物的厌氧处理），水体就会发黑、发臭（厌氧微生物是看起来很黑，有硫化氢气体生成）。

本文来源: https://www.64lw.cn/article/defcfa410ccca862f4c936ae.html